Модуль WatchDog

## Функции модуля WatchDog

### Синхронизация времени

Ядро торговой системы посылает на корневой  WatchDog один раз в минуту сообщение, содержащее метку времени. Модуль WatchDog  пересылает это сообщение по адресам сервисов, указанным в параметре POSTTTIMETO секции [WATCHDOG] для синхронизации пользователей с торговой системой. (см. Секция [WATCHDOG] – секция общих настроек для модуля WatchDog.).

### Использование WatchDog в качестве управляющего модуля

Модуль WatchDog  управляет работой всех программных модулей на клиентской рабочей станции (RTS Workstation).

В секции [WatchDog] ini-файла RTSWatch.ini определяются параметры MASTER и SLAVE, в них перечислены программные модули для запуска. WatchDog считывает значение этих параметров и инициализирует соответствующие им программы. Необходимо отметить, что параметр MASTER может быть определен только один, тогда как параметр SLAVE может иметь несколько значений.

Если какой-либо процесс, определенный в параметре SLAVE завершает свою работу, то WatchDog снова запускает его. В случае завершения какого-либо процесса с кодом возврата  - 13 (фатальная ошибка), закрываются все инициализированные процессы.  Этот процесс аналогичен процессу завершения работы для модуля, описанного параметром MASTER. Если MASTER, завершил свою работу, то все остальные процессы, описанные в параметрах  SLAVE WatchDog  закрывает.  В случае, если какой-либо модуль не успел завершить свою работу, то, по истечении времени, указанного в параметре EXITTIMEOUT секции [WatchDog],  WatchDog  закрывает его принудительно.

## Настройки, задаваемые в файле RTSWatch.ini

Файл RTSWatch.ini  содержит настройки для связи по TCP/IP, RPC, настройки по управлению самого модуля WatchDog и управляемых им модулей, таких как GUI, RTSDS.

При отсутствии некоторых параметров используются параметры, заданные по умолчанию.

Секция [WATCHDOG] – секция общих настроек для модуля WatchDog.

| Пример строки | Описание |
| --- | --- |
| EXITTIMEOUT=<secs> | Время завершения программ, контролируемых модулем WathDog, в секундах. По умолчанию 10 сек. |
| POSTTIMETO=.GUI3 | Задает адреса сервисов, которым посылается системное время Root-сервера, необходимое для синхронизации пользователей с торговой системой. Можно указать несколько имен, соединяя их знаком ’+’ |
| MASTER=<name> | Задает ссылку на секцию в ini-файле, в которой описаны параметры запуска процесса. Этот параметр может быть только один. MASTER закрывает процессы описанные в SLAVE, после того как он завершает свою работу. Например: (для RTSWatch.ini) MASTER=GUI |
| SLAVE=<name> | Задает ссылку на секцию в ini-файле, в которой описаны параметры запуска процесса. Например (для RTSWatch.ini ): SLAVE=RTSDS SLAVE=VOICE Описание секций <name> приведено ниже. |

Секция [<NAME>] – секция, на которую задается ссылка в строках MASTER=name и SLAVE=name секции [watchdog].

| Пример строки | Описание |
| --- | --- |
| TITLE=<title> | <title> - задает заголовок окна консоли программы. Например: TITLE=RTSDS |
| COMMANDLINE=<commandline> | Командная строка для запуска программы. Например: COMMANDLINE=RTSDS.exe RTSDS.ini |
| SHOWWINDOW=HIDE | HIDE - не показывать консоль при запуске программы; SHOW – показывать (по умолчанию). |
| EXITEVENT=1 | Наличие этой строки указывает контролирующему модулю WatchDog, что, при завершении работы с ПО, он должен дождаться корректного закрытия данной программы, используя протокол RTSComm и только после этого завершать свою работу. 1 – по умолчанию. 0, если программа не использует механизм завершения, принятый в ПО РТС. В этом случае для закрытия WatchDog посылает приложению сообщение WM_CLOSE |